## Slide 1: Algoritmo de Localização Outdoor e Indoor Fingerprinting para Estações Móveis baseado em LightGBM
Douglas Tavares Ribeiro Paulino Silva
Orientador: Daniel Carvalho da Cunha
CIn.ufpe.br

## Slide 2: Roteiro
CIn.ufpe.br
Objetivo;
Conceitos Básicos;
Trabalhos Relacionados;
Metodologia;
Resultados;
Conclusão.

## Slide 3: Objetivo
CIn.ufpe.br

## Slide 4: Objetivo
CIn.ufpe.br
Comparar o resultado do algoritmo LightGBM com SVR, no qual, ambos utilizam a abordagem de RF Fingerprinting. As duas técnicas serão treinadas apenas com dados outdoor para prever localização móvel em redes celulares tanto em ambientes outdoor e indoor.

## Slide 5: Conceitos Básicos
CIn.ufpe.br

## Slide 6: Localização por RF Fingerpriting
CIn.ufpe.br
Fingerprint de sinal de RF
  RSSI
  PDs
  Coordenada Geográfica (Latitude e Longitude)
CDB
  Mapa de Rádio (grid)
  Fingerprints referência

## Slide 7: Construção do Grid de Localização
CIn.ufpe.br

## Slide 8: Arquitetura Geral RF Fingerprinting
CIn.ufpe.br

## Slide 9: Support Vector Regression
CIn.ufpe.br
Fingerprint de sinal de RF
  RSSI
  PDs
  Coordenada Geográfica (Latitude e Longitude)
CDB
  Mapa de Rádio (grid)
  Fingerprints referência

## Slide 10: Trabalho Relacionados
CIn.ufpe.br

## Slide 11: Trabalhos Relacionados
CIn.ufpe.br
Fingerprint de sinal de RF
  RSSI
  PDs
  Coordenada Geográfica (Latitude e Longitude)
CDB
  Mapa de Rádio (grid)
  Fingerprints referência

## Slide 12: Metodologia
CIn.ufpe.br

## Slide 13: Base de Dados
CIn.ufpe.br
Área urbana de aproximadamente
  Campus UFPE, Cidade Universitária, Recife-PE

## Slide 14: Base de Dados
CIn.ufpe.br

## Slide 15: Experimento
CIn.ufpe.br
Definir a área de interesse (grid de localização);
Coletar as medições do scanner na região de interesse apenas nos ambientes externos (outdoor);
Treinar o algoritmo LightGBM com dados outdoor para predizer o RSSI (para cada uma das ERBs); Obs: k-fold cross Validation (k = 5)
Construir o mapa de cobertura (CDB);
Coletar as medições (RSSIs e PDs) da EM procurada para cada ERB, tanto em ambientes outdoor quanto em ambientes indoor;
Redução do espaço de busca no CDB por meio da filtragem em função dos PDs;
Estimar a posição da EM (latitude e longitude) de acordo com o ponto mais próximo no espaço de busca.

## Slide 16: Experimento
CIn.ufpe.br
Treinamento dos Algoritmos:
  Ajuste de Parâmetros: Grid Search
  Conjunto de treinamento: Fingerprints de Referências de dados outdoor
  Entrada: 21 features (distâncias, delays, ângulos, senos, cossenos, tangentes);
  Saída: RSSI estimado para cada ERB.

## Slide 17: Experimento
CIn.ufpe.br
LightGBM:
Grid Search com 5-fold cross-validation
Parâmetros do SVR | Valores
 | 8
 | 0,5
C | 64
Parâmetros do SVR | Valores
 | 8
 | 0,5
C | 64
SVR:
Grid Search com 5-fold cross-validation
9 valores (a );
7 valores (0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 2; 4)
C: 12 valores para C (a ).
Parâmetros do LightGBM | Valores
max_depth | 7
num_leaves | 32
min_data_in_leaf | 21
feature_fraction | 1
lambda_l1 | 8,5
lambda_l2 | 10
min_split_gain | 10
min_child_weight | 41
top_rate | 0,90
other_rate | 0,07

## Slide 18: Experimento
CIn.ufpe.br
Fase Off-line:
  5832 medições outdoor;
  Grid regular de resolução 20mx20m
Fase On-line:
  1.200 pontos e 3 ambientes para ser analisados.
    Ambiente Outdoor: 400 pontos Outdoor;
    Ambiente Indoor: 400 dados Indoor;
    Ambiente Indoor-Outdoor: 200 dados Indoor e 200 dados Outdoor.

## Slide 19: Ambiente de Execução
CIn.ufpe.br

## Slide 20: Resultados
CIn.ufpe.br

## Slide 21: Análise Comparativa
CIn.ufpe.br
Erro de predição de distância (em metros).
  Ambiente Outdoor;
  Ambiente Indoor;
  Ambiente Indoor-Outdoor.
Custo computacional
  Tempo de treinamento;
  Tempo de busca;
  Ápice do consumo de memória.

## Slide 22: Erro de Predição de Distância
CIn.ufpe.br
Fase de teste com 1.200 medições e 3 ambientes analisados.
  600 dados Outdoor e 600 dados Indoor.
Ambiente | Técnica |  |  |  | 
Indoor-Outdoor | FP-LightGBM | 49,08 m | 31,32 m | 1,17 m | 193,10 m
 | FP-SVR | 70,52 m | 40,82 m | 1,51 m | 191,02 m
Outdoor | FP-LightGBM | 43,91 m | 39,74 m | 0,90 m | 217,92 m
 | FP-SVR | 48,76 m | 43,44 m | 0,66 m | 257,88 m
Indoor | FP-LightGBM | 60,65 m | 24,64 m | 21,40 m | 116,27 m
 | FP-SVR | 90,08 m | 24,59 m | 32,13 m | 137,37 m
Ambiente | Técnica |  |  |  | 
Indoor-Outdoor | FP-LightGBM | 49,08 m | 31,32 m | 1,17 m | 193,10 m
 | FP-SVR | 70,52 m | 40,82 m | 1,51 m | 191,02 m
Outdoor | FP-LightGBM | 43,91 m | 39,74 m | 0,90 m | 217,92 m
 | FP-SVR | 48,76 m | 43,44 m | 0,66 m | 257,88 m
Indoor | FP-LightGBM | 60,65 m | 24,64 m | 21,40 m | 116,27 m
 | FP-SVR | 90,08 m | 24,59 m | 32,13 m | 137,37 m

## Slide 23: Erro de Predição de Distância
CIn.ufpe.br
Cenário Outdoor:
Cenário Indoor:
Cenário Indoor-Outdoor:

## Slide 24: Custo Computacional
Técnica | Fase de Treinamento | Fase Teste (100 EMs) | Ápice de Memória
FP-LightGBM | 8,04 segundos | 1,77 segundos | 155,27 MiB
FP-SVR | 14,58 segundos | 1,77 segundos | 160,10 MiB
FP-LightGBM:
FP-SVR:
CIn.ufpe.br

## Slide 25: Conclusão
CIn.ufpe.br

## Slide 26: Conclusão
CIn.ufpe.br
Acurácia:
  A técnica FP-LightGBM obteve melhor acurácia nos três ambientes analisados em relação a técnica FP-SVR.
    Ambiente Outdoor: 9,94% de redução no erro médio;
    Ambiente Indoor: 32,67% de redução no erro médio;
    Ambiente Indoor-Outdoor: 30,40% de redução no erro médio.
Tempo de Treinamento (Fase off-line):
  FP-LightGBM obteve uma redução percentual de 44,85% em relação ao FP-SVR.
Tempo de busca (Fase on-line):
  Aproximadamente o mesmo tempo de busca
Ápice do consumo de memória:
  FP-LightGBM obteve uma redução de 4,83 MiB em relação ao FP-SVR.

## Slide 27: Trabalhos Futuros
CIn.ufpe.br
Aplicar outras técnicas de Otimização
  PSO, ACO, ABC, etc.
Escolher outros parâmetros do LightGBM que não foram utilizados neste trabalho.
  Max_bin,
Testar em uma base de dados maior e mais esparsa.
Treinamento do LightGBM com GPU.

## Slide 28: Algoritmo de Localização Outdoor e Indoor Fingerprinting para Estações Móveis baseado em LightGBM
Douglas Tavares Ribeiro Paulino Silva
Orientador: Daniel Carvalho da Cunha
CIn.ufpe.br